水情通报

2019年第5期

发布单位：上海市防汛信息中心

发布时间：2019年8月13日                     签发：

2019年第9号台风“利奇马”水雨情总结

第9号台风“利奇马”于8月10日01时45分前后在浙江温岭城南镇沿海登陆，是今年以来登陆我国强度最强的台风（建国以来登陆华东地区第三强的台风）。8月9日至11日，“利奇马”给上海带来明显的风雨影响，全市普降暴雨到大暴雨，过程雨量最大为奉贤区中港闸（内）272.0mm。全市普遍出现7～8级大风，长江口区及沿海地区达到9～11级大风。沿江沿海地区出现0.5～1.3m的风暴潮增水，由于天文潮整体不高，未出现超警戒水位。黄浦江上游、省市边界及苏州河由于受强降雨以及上游来水影响，代表站全部超警。水利控制片水位同样上涨迅速，共有10个代表站超警戒水位。

一、台风概况

今年第9号台风“利奇马”8月4日14时在菲律宾以东洋面生成，生成后缓慢向西北方向移动，强度逐渐加强。7日5时加强为台风，23时进一步加强为超强台风，并向浙江沿海靠近。10日01时45分前后，台风“利奇马”在浙江省温岭市沿海登陆，登陆时近中心最大风力16级（52m/s），中心最低气压930百帕；登陆后，台风持续向偏北方向移动，强度逐渐减弱，10日20时减弱为热带风暴,23时前后越过上海同纬度。11日20时50分前后，“利奇马”二次登陆山东青岛,并在山东半岛北部回旋少动，13日8时强度减弱为热带低压。

图1.台风“利奇马”路径图

台风“利奇马”有以下三个特点：

（一）台风登陆强度强

台风“利奇马”自8月4日生成后强度不断加强，最强盛时中心气压915百帕，中心附近最大风力达18级（62m/秒），是今年以来西北太平洋最强台风。10日凌晨在浙江温岭登陆时，强度仍维持超强台风级别，中心气压930百帕，近中心风力16级（52m/秒），10级风圈半径为100公里，7级风圈半径为350公里。这是建国以来登陆华东地区强度排名第三的台风，也是今年以来登陆我国最强的台风。

（二）台风水汽含量丰富，风雨强度大

台风“利奇马”登陆后为浙江、上海带来非常大的风雨影响。8月9日至11日，浙江全省降雨面雨量169.5mm，单站过程雨量最大的为温州乐清福溪水库763.5mm，单站雨量超过500.0mm的测站多达42个，多地降雨打破了历史极值记录。“利奇马”在北上过程中，也为上海带来了暴雨到特大暴雨，全市平均降雨167.0mm，过程雨量大部分站点在150～250mm之间。

（三）台风持续时间长、影响范围广

台风“利奇马”生成后，移动速度偏慢，生命周期长达10天。登陆浙江后，一路缓慢沿海北上，先后影响浙江、上海、江苏、山东、天津、河北、辽宁等地。其中，从上海预警发布到结束，整整持续65小时（8日17时至11日10时），影响了全市16个区，其影响范围之广、时间之长都可能是今年台风之最。

二、上海地区水雨情概况

（一）雨情

受台风影响，上海9日傍晚起开始明显降雨，全市普降暴雨到大暴雨。台风影响期间过程雨量大部分在150～250mm之间，主要集中在奉贤、闵行、嘉定、浦东等区。截止到11日10时，全市平均降雨167.0mm。其中，过程雨量最大为奉贤区中港闸（内）272.0mm，其次为闵行区莘庄工业区271.0mm。根据全市雨量代表站统计，单站过程雨量最大为长宁区B站（协和路）267.8mm；雨量大于200mm的测站有49个，约占23%；在100～200mm之间的测站共有149个，约占70%；在50～100mm之间的测站共有14个，约占6.6%。此次降雨小时雨强大，时间主要集中在10日13时至15时，最大1小时降雨高达102.0mm，为闵行区七宝站，超百年一遇标准。最大60分钟降雨为奉贤区中港闸114.0mm。全市共有7个测站最大60分钟降雨超过100.0mm，主要集中在闵行区、奉贤区。短时强降水造成多条路段积水。台风影响期间，全市雨量分布图见图2，雨量总体呈现出中间向东北、西南递减的条带状分布。

图2.台风“利奇马”影响期间上海地区雨量分布图

（二）水情

本次台风影响期间，受杭嘉湖、阳澄淀泖区涝水影响，代表站超警水位多、部分测站水位创新高。黄浦江上游、苏州河和嘉定、青浦、松江、金山等西部地区内河水位全面超警。但沿江沿海地区由于天文潮整体不高，未出现超警戒水位。

沿江沿海潮位：受长时间东北大风影响，上海沿江沿海地区风暴潮增水明显。9日夜间至10日各代表站增水在0.5～1.3m范围内。由于天文潮总体不高，未出现超警戒的高潮位。黄浦江中下游黄浦公园站、吴淞口站最高潮位分别为3.99m、3.90m。杭州湾芦潮港站、金山嘴站最高潮位分别为4.08m、4.46m。

黄浦江上游、省市边界及苏州河：受强降雨以及上游来水影响，10日至11日，黄浦江上游、省市边界及苏州河代表站全部超警，超警幅度在0.15～0.55m。黄浦江干流上游米市渡站最高潮位达3.95m，超出警戒潮位0.15m。受上游涝水影响期间，米市渡站潮位增水尤其显著，一直保持在0.8～1.4m范围内，尤其是低潮增水，截止12日，低潮最高增水仍达1.16m；苏州河上游黄渡站最高水位4.18m，超1928年历史最高水位0.04m。苏州河赵屯站最高潮位4.01m，超出警戒潮位0.51m，超出1999年梅雨期间历史记录0.08m，与黄渡站同创历史新高。苏州河北新泾站最高潮位4.25m，超出警戒潮位0.55m，为历史第二高水位，仅低于2013年“菲特”台风期间历史最高水位0.01m。边界枫围站最高潮位3.99m，超警戒潮位0.49m，低于历史最高水位仅0.01m。

水利控制片：受强降水影响，水利控制片水位上涨迅速，青松片、嘉宝北片、淀北片、淀南片、太北片、太南片、浦东片、浦南东片共10个代表站超警戒水位，超警幅度在0.08～0.53m。其中淀北片虹桥站超警幅度最大，为0.53m，较9日最高水位涨幅高达1.05m。青松片青浦南门站最高水位3.61m，超出警戒水位0.41m，水位涨幅1.10m。嘉宝北片嘉定南门站最高水位3.67m，超出警戒0.47m，水位涨幅1.10m。

台风“利奇马”影响期间，上海市水位代表站最高潮（水）位统计详见表1。

（三）风情

随着台风“利奇马”逐渐靠近，上海长时间处于台风的7级风圈半径内，10日14时起，全市普遍出现7～8级大风，长江口区及沿海地区达到9～11级大风。其中最大阵风出现在长江口区和沿江沿海地区（宝山吴淞口30.7米/秒，达到11级）。

表1.台风“利奇马”影响期间上海市水位代表站统计                     单位：m

|  | 站名 | 历史最高水位 | 警戒水位 | 最高潮（水）位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 潮（水）位 | 日期 | 时间 | 增水 | 超警 |
| 沿江沿海 | 吴淞 | 5.99 | 4.80 | 3.90 | 8.10 | 20:29 | 0.63 |  |
|  | 黄浦公园 | 5.72 | 4.55 | 3.99 | 8.10 | 21:07 | 0.77 |  |
|  | 高桥 | 5.99 | 4.90 | 3.83 | 8.10 | 20:30 | 0.78 |  |
|  | 芦潮港 | 5.68 | 4.60 | 4.18 | 8.9 | 17:50 | 0.74 |  |
|  | 金山嘴 | 6.57 | 5.20 | 4.85 | 8.9 | 18:41 | 0.58 |  |
| 黄浦江 上游、省市边界及苏州河 | 黄浦江 | 米市渡 | 4.61 | 3.80 | 3.95 | 8.10 | 22:29 | 1.17 | 0.15 |
|  | 拦路港 | 泖甸 | 4.04 | 3.50 | 3.77 | 8.10 | 23:55 |  | 0.27 |
|  | 掘石港 | 洙泾 | 4.22 | 3.50 | 3.97 | 8.10 | 23:05 |  | 0.47 |
|  | 太浦河 | 金泽 | 4.09 | 3.55 | 3.93 | 8.11 | 00:55 |  | 0.38 |
|  | 大蒸塘 | 东团 | 4.18 | 3.50 | 3.98 | 8.10 | 23:45 |  | 0.48 |
|  | 黄良浦港 | 枫围 | 4.00 | 3.50 | 3.99 | 8.11 | 00:30 |  | 0.49 |
|  | 苏州河 | 赵屯 | 3.93 | 3.50 | 4.01 | 8.11 | 02:10 |  | 0.51 |
|  | 苏州河 | 北新泾 | 4.26 | 3.70 | 4.25 | 8.10 | 22:30 |  | 0.55 |
|  | 急水港 | 商榻 | 3.93 | 3.40 | 3.66 | 8.11 | 18:45 |  | 0.26 |
|  | 斜塘 | 夏字圩 | 4.36 | 3.70 | 3.93 | 8.10 | 22:50 |  | 0.23 |
|  | 茹塘 | 茹塘 | 4.06 | 3.70 | 3.97 | 8.10 | 23:30 |  | 0.27 |
| 水利控制片 | 青松片 | 青浦南门 | 3.78 | 3.20 | 3.61 | 8.11 | 06:30 |  | 0.41 |
|  | 青松片 | 泗泾 | 3.84 | 3.20 | 3.62 | 8.11 | 02:40 |  | 0.42 |
|  | 嘉宝北片 | 嘉定南门 | 4.08 | 3.20 | 3.67 | 8.11 | 03:00 |  | 0.47 |
|  | 淀北片 | 虹桥 | 3.91 | 3.20 | 3.73 | 8.10 | 16:40 |  | 0.53 |
|  | 浦南东片 | 张堰 | 3.77 | 3.30 | 3.57 | 8.11 | 02:45 |  | 0.27 |
|  | 浦东片 | 奉贤南桥 | 3.71 | 3.40 | 3.48 | 8.10 | 23:20 |  | 0.08 |
|  | 浦东片 | 祝桥 | 3.36 | 3.20 | 3.28 | 8.11 | 06:20 |  | 0.08 |
|  | 太北片 | 莲盛 | 3.70 | 3.20 | 3.57 | 8.11 | 23:25 |  | 0.37 |
|  | 太南片 | 朱枫闸 | 3.77 | 3.20 | 3.69 | 8.11 | 02:40 |  | 0.49 |
|  | 淀南片 | 北桥 | 3.86 | 3.20 | 3.57 | 8.11 | 01:20 |  | 0.37 |

说明：表中红色表示水位超警戒

三、太湖流域水雨情

流域降雨：受台风“利奇马”影响，太湖流域及浙东沿海普降大暴雨到特大暴雨。截止11日8时，太湖流域累计面雨量达157.4mm，最大分区雨量为浙西区的195.3mm，其次为杭嘉湖区的179.8mm。据报汛资料统计，台风影响期间，太湖西山站累计雨量达154.0mm，瓜泾口站131.5mm，阳澄淀泖区平望站161.0mm，杭嘉湖区嘉兴站269.0mm。

流域水位：台风影响期间，由于受强降雨影响，太湖水位由9日的3.40m上涨至 11日8时的3.64m。随着上游洪水持续汇入太湖，太湖水位在台风过境后仍在持续上涨，13日8时，太湖水位达3.76米，略低于警戒水位0.04m。

受台风暴雨影响，太湖河网地区水位同样涨幅明显，共有57个河道、闸坝站水位超警戒，其中30个超保证水位，主要集中在杭嘉湖区。台风影响期间，太湖西山站最高水位3.75m，略低于警戒水位0.05m。瓜泾口站最高水位4.10m，超出警戒水位0.60m。阳澄淀泖区平望站最高水位4.25m，超出警戒水位0.55m，超保证水位0.25m。杭嘉湖区嘉兴站最高水位达4.29米，超警戒水位0.99m，超保证水位0.59m。直至13日，平望站与嘉兴站水位仍未回落至警戒水位以下。

表2：8月9日至13日太湖流域水雨情统计表             雨量：mm  水位：m

| 站名 | 台 风 期 间 水 雨 情 统 计 |
| --- | --- |
|  | 雨量 | 最高水位 | 日期 | 警戒水位 | 超警 |
| 太 湖 | 157.4 | 3.76 | 8.13 | 3.80 |  |
| 西 山 | 154.0 | 3.75 | 8.13 | 3.80 |  |
| 瓜泾口 | 131.5 | 4.10 | 8.11 | 3.50 | 0.60 |
| 平 望 | 161.0 | 4.25 | 8.11 | 3.70 | 0.55 |
| 嘉 兴 | 269.0 | 4.29 | 8.11 | 3.30 | 0.99 |

注：1、太湖流域报汛水位站为镇江吴淞基面，镇江吴淞基面=佘山吴淞基面+0.264m。

四、水情服务工作

台风“利奇马”影响期间，市防汛指挥部共发布防汛防台预警应急响应4次，其中Ⅱ级应急响应1次，Ⅲ级应急响应2次，Ⅳ级应急响应1次。

市防汛信息中心全面落实水情服务保障工作，密切关注台风动态。进一步加强风情、雨情等信息的收集和报送。汇总多方汛情信息，及时制作并向社会发布上海沿江沿海6站的潮位预报，滚动发布汛情快报3期、城市内涝预报专报4期、风暴潮预报专报3期以及分片水情预报专报2期，为各级防汛防台工作提供迅速、准确的服务。

报送：水利部信息中心、上海市防汛指挥部办公室、上海市应急管理局、上海市水务局（上海市海洋局）、太湖流域管理局水文局

审核：潘崇伦                                分析：肖梦睫